TP5 : Comment fonctionne une éolienne ?

La filiale UEM a fait l'acquisition en février 2014 de 3 parcs éoliens situés en Moselle, à environ 40 kilomètres de Metz, entre Faulquemont et Morhange, sur le ban des communes de Baronville - Destry - Eincheville - Suisse -Thonville - Lanfroff –Thicourt. Ils comportent 18 éoliennes Vestas totalisant une puissance de 36 MW et produisant environ 80 millions de KWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique domestique (hors chauffage) de 60 000 personnes.

- En se servant du matériel mis à disposition, comprendre le fonctionnement d'une éolienne.

- Matériel : mini-éolienne, voltmètre, deux fils de connexion.

- Suivre les consignes suivantes et répondre aux questions en faisant des phrases

1. Proposer un protocole puis brancher le voltmètre aux bornes de la mini éolienne et souffler dessus, qu’observe-t’on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. En déduire quel type d’énergie les éoliennes produisent.

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Que faut-il pour qu’il y ait une production d’énergie ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Cette mini éolienne possède un mini alternateur : l’identifier. Quel est le rôle de cet élément ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Souffler dessus de plus en plus fort. Que peut-on constater ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. De quoi dépend donc la production d’énergie électrique ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

7.  Début 2015, la France possède près de 3,5 GigaWatt (3500 MégaWatt) de puissance installée, soit environ 2 500 éoliennes. Par comparaison, l'Allemagne possède près de 24 GW de puissance installée. Pour 2020, le Grenelle de l'Environnement fixe un objectif de 8 000 éoliennes.

(Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW fournit de l’électricité pour 2 000 personnes, chauffage compris.)

En Franche-conté, quelle est la production d’électricité obtenue grâce à l’éolien (en MégaWatt) ?

……………………………………………………………..…………..
Remarque : 1MW = 1 million de Watt
Zones de production de l'éolien (Suivi éolien - 2009)