TP6 : Comment produire du courant électrique avec des cellules photovoltaïques ?

M. PATACCHINI souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Son toit a un versant orienté nord et un autre orienté au sud. Sur quel versant doit-il installer ses panneaux ?

- En se servant du matériel mis à disposition, créer un courant électrique.

- Matériel : calculatrice solaire, lampe, multimètre, deux fils de connexion.

- Suivre les consignes suivantes et répondre aux questions en faisant des phrases

1. Allumer la calculatrice et placer la lampe au dessus des cellules photovoltaïques. Que se passe-t-il lorsque l’on rapproche de plus en plus la source lumineuse des cellules ?

……………………………………………………………………………………………………………………...

2. On vérifie la réponse à la question 1 en utilisant un ampèremètre.

On mesure l’intensité lorsque la lampe est à 2 cm environ des cellules :

I= 1 750 mA			Voir schéma ci-contre :

On mesure l’intensité lorsque la lampe est à 20 cm environ des cellules :

I= 120 mA            Est-ce que les mesures semblent logiques ? Expliquer

……………………………………………………………………………………………………………………...

3. On veut savoir si on produit une tension continue ou une tension variable. Pour vérifier, on utilise un voltmètre en utilisant les bornes V et COM ; on règle le sélecteur sur 20V.

Mesurer la tension lorsque la lampe est à 2 cm environ des cellules :

U=…………..V			Voir schéma ci-contre :

4. Quel type de tension des cellules photovoltaïques produisent-elles et de quoi dépend l’intensité du courant produit ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

NB : De plus en plus de personnes installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Il est nécessaire d’ajouter alors un onduleur qui convertit la tension continue produite en une tension alternative de fréquence 50Hz.

# Text boxes

Bleu

Panneaux

solaires

Calc

V

Bleu

A

mA

COM

Bleu

Bleu

V

Calc

Panneaux

solaires

COM

COM