Calculer le moment d’une force par rapport à un axe

Mode opératoire

1. Réalisez le montage ci-dessous.

2. Mesurez (en m) le bras de levier d1. Relevez la valeur F1 (en N) indiquée par le dynamomètre et notez le tout dans le tableau ci-dessous.

3. Accrochez le dynamomètre à deux autres trous de la barre. Utilisez le repère pour vérifier l’horizontalité de la barre et l’équerre pour contrôler que le fil du dynamomètre est perpendiculaire à la barre. Notez les bras de levier d2 et d3 (en m) et les valeurs des forces et  (en N) dans le tableau.

4. Déplacez le dynamomètre comme indiqué sur le schéma ci-dessus (la barre doit être horizontale).

5.  Placez une feuille de papier sur le tableau magnétique puis repérez au crayon par deux points la direction de la droite d’action de la force exercée par le dynamomètre et la position O de l’axe de rotation de la barre.

6. Notez dans le tableau la valeur de la force  indiquée par le dynamomètre.

7. Récupérez la feuille. Tracez la droite d’action de la force  puis, du point O, tracez la perpendiculaire OH à la droite d’action de la force . Mesurez le bras de levier d4, notez-le dans le tableau.

| d1 = … | d2 = … | d3 = … | d4 = … |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 = … | F2 = … | F3 = … | F4 = … |
| d1 F1 = … | d2 F2 = … | d3 F3 = … | d4 F4 = … |

Observations

Les forces , ,  et  ont tendance à faire …………………… la barre autour de son ……………………. Elles maintiennent la barre dans une position d’équilibre horizontal, elles ont le même effet de …………………….

Les produits des bras de levier des forces ,  et  par leurs valeurs sont …………………….

Conclusion

Le produit de …………………… d’une force par son …………………… mesure l’effet de rotation produit par la force  exercée sur un solide mobile autour d’un axe , c’est le moment de la force  par rapport à l’axe  : M() = F  d, le moment s’exprime en newton-mètre (Nm), F en newton (N) et d en mètre (m).

Attention : Le bras de levier d’une force  est mesuré sur la perpendiculaire abaissée de …………………… sur la droite d’action de la force.