Déterminer un niveau d’intensité acoustique

Mise en situation :

Du hurlement d’un moteur de F1 au murmure d’un ruisseau qui coule, l’intensité des sons audibles par un être humain est très étendue.

Un appareil de mesure appelé sonomètre permet d’attribuer à chaque son un niveau d’intensité acoustique (L) exprimé en décibel (dB).

Mode opératoire :

Schéma :

- Placez le haut parleur dans l’enceinte isolante.

- Placez le sonomètre dans l’axe du haut parleur.

- Réglez le multimètre sur le calibre 20V alternatif.

- Branchez le multimètre aux bornes du générateur des fonctions.

- Allumez le générateur de fonctions et réglez-le pour qu’il délivre un signal de fréquence 800 Hz.

- Tournez le bouton d’amplitude du générateur de fonctions pour que le voltmètre indique 0,6V.

- Notez la valeur du niveau d’intensité sonore indiquée par le sonomètre.

- Interposez successivement la plaque de polystyrène, la plaque de plâtre.

| Matériaux | Air | Polystyrène | Bois aggloméré | Plâtre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité sonore | … | … | … | … |

Observation :

Observez les indications données par le sonomètre.

Conclusion :

L’intensité sonore la plus faible est obtenue avec  la plaque qui offre la meilleure protection au bruit.

Pour un son de fréquence 800 Hz, la plaque …………………………… est  celle qui offre la meilleure protection au bruit.

Certains matériaux absorbent une grande partie de l’énergie véhiculée par les sons. Ces matériaux permettent de remédier aux effets indésirables du bruit : ce sont des isolants phoniques.