| Extrait d’un PVE Verdun (vidéo) Activité 1 : Comment vérifier la véracité de la phrase écrite au centre de l’affiche ? |  |
| --- | --- |
| Proposer une expèrience mettant en évidence la propagation du son dans l’air ou dans le vide. Vidéo : Le son, un besoin de matière. Activité 2 : Comprendre la propagation du son dans l’air Document page 50. Vidéo : Vibrations d’un diapason. Vidéo : Le son est une vibration de l’air. Pourquoi pendant les orages voit-on l’éclair bien avant d’entendre le tonnerre ? |  |

2.3.	Expérience : mesure de la célérité du son dans l’air.

| ♪ Régler le GBF à f = 1500 Hertz (vérifier avec l’oscilloscope que T = 1/ 1500 s). ♪ Placer le microphone à une distance x1 le plus proche possible du haut parleur pour que les deux signaux soient en phase. Mesurer x1 à la règle x1 = _______ ♪ Eloigner lentement le microphone du HP jusqu'à une distance x2 afin que les deux signaux soient de nouveau en phase, noter x2 = _____ |  |
| --- | --- |

Compléter le tableau et recommencer avec une autre fréquence

| Fréquence f ( Hz) | x1 (cm) | x2 ( cm ) | x2 - x1 ( m ) | c = (x2 - x1)f (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 3cm | 26cm | 0 ,23m | 345 |
| 2500 | 3cm | 17cm | 0,14m | 350 |

| Pourquoi le plongeur entend-il un bateau arriver bien avant les gens qui sont à bord de son embarcation en surface ? |  |
| --- | --- |

3.5.	Quelques célérités du son dans différents matériaux

| Matériaux | Air | Eau | Bois | Brique | Acier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Célérité (m/s) |  |  |  |  |  |

| Marériaux | Verre | Plomb | Liège | Béton | Caoutchouc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Célérité (m/s) |  |  |  |  |  |

| Comment fait-il pour repérer les bancs de poisson ? |  |
| --- | --- |

Exercices

1.	Les éléphants émettent des barrissements infrasonores de fréquence comprise entre 14 et 30Hz, de niveau sonore pouvant dépasser 80dB. Quelle est la vitesse de propagation de ces barrissements ? Déterminer leur longueur d’onde.

2.	Les dauphins émettent deux types de sons : des sifflements de fréquence variable de 7 à 15kHz et des “clics ” très brefs sur une bande de fréquence allant de 20 à 170kHz. Ces “ clics ” servant à repérer les proies et les obstacles sont des ultrasons. Quelles sont les vitesses de propagation de ces deux types de sons? Déterminer leur longueur d’onde.

3.	Au cours d’un orage, on aperçoit un éclair au loin. Une personne entend le tonnerre 3 secondes plus tard. Quelle est la distance séparant cette personne du lieu d’impact de l’éclair ?

4.	Un navire est muni d’un sonar capable d’émettre et de détecter des ultrasons de longueur d’onde comprise entre 1 et 10cm.

4.1.	Il émet vers le fond un signal bref. Celui-ci est détecté au bout d’un temps t = 0,25s après son émission. La célérité du son dans l’eau de mer est c = 1530 m/s. Calculer la profondeur h de la mer à l’endroit où se trouve le navire.

4.2.	Un dauphin émet des ultrasons de fréquence de 50 000Hz. Ce son émis par le dauphin pourra-t-il être détecté par le sonar du navire ? Justifier la réponse.

5.	Le son produit par un instrument de musique a été capté par un microphone puis visualisé à l'oscilloscope. On a obtenu l'oscillogramme ci-contre, avec les réglages suivants.

# Text boxes

Balayage horizontal : 0,5 ms/cm

Calibre : 0,2 mV /cm

1.1.	Calculer la période puis la fréquence du signal étudié.

1.2.	La note correspondante est elle grave, médium ou aiguë?